A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Rodinný dům, Baštýřská ul.

Praha-Hostavice p.č. 845/2, 844/2, 846/2, 847/3

dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

ing.Michal Vepřek, ing.Anna Vepřek

Nad Smetankou 231/7, Hrdlořezy, Praha 9, 190 00

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

ing.arch. Dvořák František, IČ 41076915

M.R.Štefánika 11, Šumperk 78701

autorizace ČKA 01559

PBŘ ing.Ivo Švéda, ČKAIT 1200645, ing. Michaela Štáblová, ČKAIT 1201882

A.2 Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování dokumentace byl použit geom. plán zaměření rozdělení pozemků, dokumentace bouracích prací a podklady zprávců inženýrských sítí.

A.3 Údaje o území

a) místo stavby se nachází v zastavěné části města ve smíšené zóně, v proluce vymezené stavební čarou a hranicemi sousedních pozemků

b) jedná se o souvislou zástavbu sídla převážně rodinnými domky objekty pro bydlení, dotčené parcely byly odděleny z pozemků stávající zástavby

c) lokalita nepatří k chráněnému území ani záplavovému území

d) zástavbou se nemění odtokové poměry, zpevněné plochy využívají vsaku, voda ze zastřešení je jímána do nádrže

e) plocha je stabilizovaná souvislou uliční zástavbou, akce nemění charakter zástavby

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území – v rámci přípravy bylo vyhodnoceno umístění objektu s ohledem na uliční čaru danou stávajícím stavem, odstupy od stávajících objektů, oslunění, denní osvětlení, zásobování energiemi,napojení na infrastrukturu, likvidace dešťových vod, požadavky na kapacitu a formu parkování, ochranu proti hluku.

g) požadavky dotčených orgánů jsou zahrnuty do řešení dokumentace,

h) výstavba nevyžaduje výjimky a úlevová řešení,

- realizace není podmíněna dalšími investicemi,

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

Praha		k.ú. Hostavice	p.č. 845/2	zahrada	       218m2

„                             „    		p.č. 844/2	ostatní plocha        59m2

„			„                    p.č. 846/2	zastavěná plocha  52m2

„                             „                    p.č. 847/3     zahrada	        228m2

„                             „                    p.č. 985/1     ostatní komunikace

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba na místě odstraněné drobné stavby,

b) objekt pro bydlení – rodinný dům s garážovým stáním,

c) trvalá stavba,

d) stavba nebude chráněna jinými právními předpisy

e) realizace stavby je v souladu s platnými technickými požadavky a obecnými technickými požadavky dle platných vyhlášek 501/2006 a 268/2009 a nařízení č. 10/2016 Sb., charakter nevyžaduje zabezpečení pro bezbariérové užívání stavby,

f) pro zpracování dokumentace nebyly uplatněny zvláštní požadavky dotčených orgánů, požadavky na  napojení na infrastrukturu jsou dodrženy

g) realizace nevyžaduje výjimky z platných předpsů

h) navrhované kapacity stavby

zastavěná plocha   150,6m2

obestavěný prostor  1054m2

užitná plocha 231m2,

jedna bytová jednotka, 4-5 osob

- základní bilance stavby

tepelné ztráty objektu 8kW

celková spotřeba vody  4 osoby ,  140l/os.den

Průměrná spotřeba vody

Qp = 4 . 140 = 560l/den = 0,56 m3/den = 0,003 l/s

Maximální denní spotřeba vody:

Qm = Qp . Kd = 240 . 1,4m = 336 l/den = 14 l/hod = 0,006 l/s

Maximální hodinová potřeba vody:Qh = Qm . Kh = 14 . 2,0 = 28 l/hod. = 0,012 l/s

odborný odhad množství splaškových a dešťových vod – množství splaškových vod spotřeba vody,

Plocha střechy 150m2 = 0,0150ha, dešťová intenzita: i = 130 l/s/ha

Průtočné množství Q = 130x0,0150 = 1,95l/s

úhrn srážek 500-600mm

vypočítaý objem nádrže 4500l

instalovaný el. příkon 11kW,

energetická náročnost A, vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda, topný výkon 9kW

j) základní předpoklady výstavby zahájení stavby 05/2018

dokončení stavby 12/2019

k) orientační náklady stavby        4,8 mil. Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěna na objekty, přípojky , venkovní a terénní úpravy budou součástí hlavního objektu

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Jedená se o pozemek uvnitř souvislé zástavby, který patřil k sousednímu rodinném domu a stály na něm doplňkové objekty. Po oddělení a demolici bude vyjužit k nové výstavbě. Jedná se o pozemek mírně svažitý směrem k jihu

b) geologický průzkum nebyl prováděn, základové poměry byly prověřeny při demoličních pracech a při odstraňovíní zbytků základového zdiva, zvýšená hladina podzemní vody nebyla zjištěna

c) na pozemek nezasahují ochranná nebo bezpečnostní pásma,

d) výstavba není součástí záplavového a poddolovaného území

e) objekt je situován mezi dvěma sousedními rodinnými domy, poloha respektuje situaci z hlediska vlivu na oslunění a ochranu prostředí stávajících objektů. Výstavbou nebudou změněny odtokové poměry.

f) příprava výstavby byla provedena v předstihu, byly provedeny demolice a zkácení ovocného stromu

g) objekt je situván na čtyřech stávajícíh pozemcích – na dvou zahradních pozemcích, jedné ostatní ploše a jedné zastavěné ploše. Vynětí části zahradních loch bylo provedeno v rozsahu pro vlastní budovu a zpevněné plochy.

h) objekt bude napojen na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci v přilehlé části komunikace, připojovací skříň NN je navržena v rohu objektu. Pro vytápění bude využito tepelné čerpadlo, nebude řešena přípojka na STL plynovodní rozvod.

i) realizace není podmíněna jinými investicemi, časově není vázána na jiné stavby

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Objekt je pro rodinné bydlení, součástí je vestavěné stání pro dva automobily

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Nový objekt je umístěn na předpokládáné stavební čáře dané umístěním sousedních objektů. Vzhledem k nejednotnému charakteru zástavby byla dohodnuta forma zástavby s plochou střechou s orientací hlavních obytných prostor do zahradní části pozemku

b) charakter stávající zástavby je dán postupnou přestavbou stávajících rodinných domů příměstské zástavby. Jsou zde použity střechy sedlové, valbové i mansardové přízemních i dvojpodlažních domů, ale i přístavby s plochými a segmentovými střechami. Bylo zvoleno řešení dvojpodlažní s plochou střechou, umožňující maximální využití omezeného daného prostoru. Do uliční severní strany jsou orientovány vedlejší místnosti /garáž, technická místnost, šatny/, klidové prostory jsou otevřeny do jižní zahradní části

B.2.3 Stavba bude realizována v tradiční technologii, tj zdění z cihelných tvarovek s cihelnými překlady a stropy z cihelných nosníků a vložek. Založení je na základových pasech z monolitického betonu a ztraceného bednění.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby – pro rodinné bydlení nevzniká požadavek na bezbariérové užíváni

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby je řešena podle charakteru místností – protiskluznost v místnostech s mokrým provozem, zabezečení výplní otvorů s nižším než požadovaným parapetem doplňkovými konstrukcemi zýbradlí a výplní.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Na vyzdívky jsou použity cihly pro tepelně izolační zdivo, překlady nosné a roletové u obytných místností, stropy z keramických nosníků  s částečně atypickým uložením na ocelové konstrukci, zmonolitněné betonovou zálivkou na  výšku 250mm. Výplně otvorů plastové, exponovaná část dřevo-hliník.

Povrchové konstrukce fasády s omítkou hladkou s plochami obloženými kamenným obkladem.

Mechanická odolnost a stabilita je posouzena statickým výpočtem dodavatele stavebního materiálu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Pro vytápění je využita technologie teplného čerpadla pro vytápění a přípravu TUV. Venkovní jednotka čerpadla před objektem při gabionové stěně, propjená na vnitřní jednotku v technické místnosti se samostatným nebo zabudovaným zásobníkem TUV

Pro přechodné období je navržena krbová dvouplášťová vložka o výkonu 8 kW s odvodem telého vzduchu do pokojů v 2.N.P.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení je řešeno samostatným projektem.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

objekt patří do kategorie „A“ jako nízkoenergetický, jako zdroj vytápění a přípravy TUv je využito tepelné čerpadlo vzduch-voda.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Objekt je řešen jako samostatně stojící, všechny obytné místnosti i místnosti příslušenství jsou odvětrány přímo, obytné místnosti splňují požadavky na proslunění obytných místností a denní osvětlení, plocha okenních otvorů splňuje požadavky pro obytné místnosti. Umělé osvětlení bude řešeno v souladu s příslušnou normou.

Vytápění v přízemí objektu podlahové s výjimkou technické místnosti a garáže, obytné místnosti a sociální zařízení 2.N.P. nízkoteplotními radiátory. Všechny obytné místnosti i sociální zařízení včatně vnitřních komunkačních prostor mají zajištěné přirozené větrání

Zásobování pitnou vodou z městského rozvodu, splaškové vody svedeny do jednotné kanalizace, dešťové vody ze střech jímány do nádrže s přepadem do kanalizace. Dešťová voda ze zpevněných ploch vsakem do terénu. Komunální odpad bude ukládán do nádoby osazené ve zdivu oplocení a dělicích zídek.

Samotná stavba není zdrojem vibrací, nadměrného hluku nebo prašnosti ovlivňující prostředí

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

ochrana před pronikáním radonu z podloží řešena ve druhém radonovém riziku protiradonovou izolací která plní funkci hydroizolace v 1. kategorii těsnosti,

b) ochrana před bludnými proudy není řešena,

c) ochrana před technickou seizmicitou není řešena,

d) ochrana před hlukem – je řešena dispozičním uspořádáním obytných místností,

e) protipovodňová opatření nejsou vyžadována,

f) ostatní účinky

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

vodovodní přípojka je napojena na vodovodní řad uložený v chodníku přes vodoměrnou šachtu s vodoměrnou sestavou PE DN 25 v délce 6,6m

přípojka splaškové kanalizace bude napojena na kanalizační řad ve vozovce K 300 přes revizní šachtu PVC DN 200 v délce 18m, domovní kontrolní šachta v prostoru zlomu venkovního vedení

přípojka NN bude napojena z připojovací skříně v oplocení na hranici pozemku SP5+ER zemním kabelem AYKY 3x 85+95 v délce 10,9m

B.4 Dopravní řešení

Přilehlá komunikace je lokální ulicí šířky 12m v zóně s nízkou intenzitou motorové dopravy a omezenou rychlostí

k pozemku je řešen stávající chodníkový přejezd v šířce 3m, vzhledem k dispozici objektu je nutno rozšířit nájezd do garáže na 5m, stávající sjezd bude zachován pro návštěvnické stání,

v rámci objektu jsou řešena dvě garážová stání jako stání vázané, návštěvnické stání je řešeno podél objektu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Oplocení – v lokalitě není převažující charakter oplocení, bylo navrženo oplocení formou gabionu, jedná se o oplocení neprůhledné, tedy do výšky 1,2m, vnitřní části kolmé jsou navrženy vo vžšky 1,6m /zástěna pro umístění venkovní částu tepelného čerpdla/

objekt je v mírném svahu směrem do zahrady, tj. směrem od komunikace, k jižnímu průčelí bude terén dorovnán pod úroveň podlahy na šířku terasy cca 3m, zbývající část bude ponechána v přirozeném sklonu,

b) odstavné stání bude řešeno zatravňovacími tvárnicemi, navrženy je sestava  BEST Graso

c) biotechnická opatření nejsou řešena.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba a užívání nemá negativní vliv na životní prostředí, není zdrojem nadměrného hluku, znečištěšní ovzduší nebo vodních zdrojů.

Nakládání s odpady

Při manipulaci s odpadovým materiálem je třeba dodržovat zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění

1, Odpady vzniklé při výstavbě:

druh odpadu (dle vyhl. č. 93/2016 sb.)		kategorie		likvidace

170904                    směsný stavební odpad	O			A

170101		beton				O                             A

170102		cihla				O			A

170201		dřevo				O			A

170405		železo				O			B

170411		kabely neuvedené 170410O			A

170604		izolační materiály		O			A

kategorie odpadů

- O	ostatní odpady

- A  	nebezpečné odpady

likvidace odpadu

A	bude uloženo na povolenou skládku

B	sběrné suroviny

Ostatní odpady budou shromažďovány odděleně ve vhodných nádobách – kontejnerech. Odpady nevyužitelné při vlastní činnosti budou předány k využití nebo odstranění oprávněným firmám. Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci, spalitelný odpad jako palivo, nevyužitelný odpad na povolené skládce.

Po dobu realizace bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení odpadu a její odvoz bude dokladován.

Evidence odpadů bude vedena podle výše uvedených právních předpisů, bude předložena při kolaudaci stavby,

2. Odpady vzniklé po zahájení provozu

druh odpadu						kategorie

směsný komunální odpad				0

odpady budou ukládány do popelnic, kontejnerů a jiných vhodných nádob.

Odstranění odpadů bude zajištěno smluvně prostřednictvím oprávněné osoby.

Stavba a její užívání nemá negativní vliv na životní prostředí - vytápění je tepelným čerpadlem s doplňkovým vytápěním na dřevní hmotu, voda z veřejné sítě, běžný komunální odpad, objekt není svým charakterem zdrojem nadměrného hluku,

Na pozemku se nenachází chráněná vegetace ani živočichové, není součástí chráněného území

b) stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 – není posuzováno,

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA – není předmětem

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů – nejsou vyžadována.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Pro výstavbu je nutné připojení na rozvodnou síť nn /připojovací skříň na hranici pozemku/ a  připojení na vodovodní síť přípojkou na hranici pozemku s vodoměrem ve vodoměrné šachtě

b) Odvodnění staveniště není nutné řešit, plocha pozemku je schopna vsaku, není zvýšená hladina podzemní vody vyžadující čerpání,

c) Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu stávajícím sjezdem,

d) Provádění stavby nemá přímý vliv na okolní stavby a pozemky, je nutno respektovat užívání sousedních objektů vzhledm k omezeným  prostorovým podmínkám

e) Demolice a odstranění vzrostlých dřevin bylo provedeno v předstihu.ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

f) Část pozemku pro vlastní výstavbu objektu a zpevněné plochy byly vyňaty ze ZPF jako trvalé odnění,

g) Hlavní stavební materiály byly odborně zkalkulovány, nepředpokládá se nadměrné množství stavebních odpadů, jejich likvidace se bude týkat hlavně odpadů z mokrého procesu.

h) Zemní práce budou obsahovat hlavně skrývku ornice /v omezeném stavu, jedná se hlavně o ostatní plochy a zastavěné plochy/, odpady částečně vznikají z likvidace základů původních staveb.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě bude zaměřena na opatření proti hluku a prašnosti vůči sousedním obytným objektům, bude řešeno pracovní dobou a mechanickou ochranou na hranici sousedních pozemků

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 309/2006Sb., zabezpečení při zemních pracech, při pracech ve výškách, dodržení technologiských předpisů.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání není vyžadováno,l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření bude řešit nájezd na staveniště rozměrnou a těžkou technikou, zajištění výjezdu ze staveniště dopravním značením,

m) Stanovení podmínek pro provádění stavby za provozu není nutné

n) Postup výstavby bude řízen s ohledm na omezené možnosti skladování stavebního materiálu, dodavatel se musí řídit podle zpracovaného harmonogramu postu prací

C Situační výkresy ,

C.01 Katastrální situace				1  :  500

C.02 Koordinační situační výkres		1  :  200

C.03 Situace-napojení na infrastrukturu	1 :  100

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva

Dokumentace řeší výstavbu objektu pro bydlení – rodinného domu o jedné bytové jednotce.

Objekt je vystavěn na dodatečně vzniklé proluce mezi stávajícími rodinnými domy po odstranění drobných doplňujících staveb. Budova je dvojpodlažní, v 1.N.P. je garáž, technické zázemí a společenská část bytu. V 2.N.P. je klidová část bytu – pokoje, ložnice, pokoj hostů, sociální zázemí a pracovna.

Přízemní část včetně hlavního obytného prostoru je konstruován na světlou výšku 2750mm, nad kuchyňskou částí a jídelním koutem je podhled snížen na 2600mm. Obytné pokoje v patře jsou řešeny na světlou výšku 2540mm.

Hlavní obytná místnost obashuje obývací část pokoje, kuchyňský kout s jídelním koutem, vše prosklením propojené s venkovním prostorem. Ve vstupní části objektu, která je funkčně propojená s garáží, je prostor pro odkládání svrchního oděvu a obuvi, prostor pro kočárek, navazuje vnitřní komunikační prostor se schodištěm do 2.N.P. A WC. Technická část podlaží obashuje vnitřní garážové stání pro 2 automobily, protor pro uložení zahradní techniky a technickou místnost se zařízením pro vytápění a přípravu TUV – tepelné čerpadlo a prostor pro uložení kol apod.

V patře objektu jsou dětské pokoje s vymezeným prostorem pro odkládání prádla příp. hraček, úložný prostor na oděvy je ve vstupní chodbičce odděleně pro jednotlivé pokoje. Další místnost je universální, předpokládá se jako pokoj pro hosta.

Dětské pokoje mají vlastní koupelnu, druhá koupelna slouží pro rodiče, samostatná místnost je WC mezi nimi. V severní části je pracovna a ložnice oddělená od ulice dvěma samostatnými šatnami.

Do ulice jsou orientovány místnosti bez nároků na osluněná, fasáda je uozavřené pouze s malými prosklenými plochami z šaten a pracovny. Hlavní obytné prostory jsou orientovány do zahradní části jihovýchodní, jihozápodní průčelí směrem k sousednímu domu je vyhrazeno pro sociální zařízení a doplňkové osvětlení obytných prostor.

Vzhledem k omezeným možnostem daným rozměrem stavební parcely bylo zvoleno řešení ploché střechy pro maximální využití zastavěné plochy.

Výstavba bude realizována v klasické technologii cihelného zdiva tepelně izolačního bez nutnosti dodatečného zateplení s minimálními tepelnými ztrátami, pro které je vhodné využití alternativních zdrojů energie. Pro vytápění a přípravu TUV je využito tepelné čerpadlo vzduch voda, pouze pro doplnění je uvažováno s krbem na dřevní hmotu, která je schopná temperovat hlavní obytný prostor  a dětské pokoje v patře objeku.

Orientace a rozmístění obytných místností je navržena s ohledem na požadované denní osvětlení a oslunění

b) Výkresová část

D-1.1.01	půdorys 1.N.P.		1 :  50

D-1.1.02	půdorys 2.N.P.		1 :  50

D-1.1.03	základy			1 :  50

D-1.1.04	strop nad. 1.N.P.		1 :  50

D-1.1.05	strop nad 2.N.P.		1 :  50

D-1.1.06	střecha			1 :  50

D-1.1.07	řez podélný A1, příčný B2	1 :  50

D-1.1.08	řezy příčné B1, B3		1 :  50

D-1.1.09	pohled SZ			1 :  50

D-1.1.10	pohled JZ			1 :  50

D-1.1.11	pohled JV			1 :  50

D-1.1.12	pohled SV			1 :  50

D-1.1.13	výpis oken

D-1.1.14         výpis vnitřních dveří

D-1.1.15	výpis dveří venkovních

D-1.1.16	venkovní úpravy		1 : 100

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva

Objekt je zděný klasickou cihelnou technologií, založení plošnými základovými konstrukcemi – základovými pasy pod obvodovými a nosnými stěnami. Zastropení z nosníků a cihelných vložek s nadbetonávkou, střecha plochá vyspádovaná do vnitřního svodu.

Základové konstrukce – budou provedeny podbetonávkou ve výkopech z betonu prostého C 12/15, s nadstavbou z tvárnic betonových ztraceného bednění, vyztužené ocelovými pruty R 12 v ložné spáře a svislé vyztužení 2 pruty R 10. Nad úrovní ztraceného bednění je uložena základová deska tl. 100mm vyztužená ocelovou sítí 100/100/5.

Svislé konstrukce

Obvodové konstrukce jsou navrženy z tvárnic Heluz Family 44 2in1 zděné na polyuretanovou pěnu v rozměrech 247x440x249, rohy provázané s použitím cihel R a K1/2. První zakládací řada v úrovni skladby podlahy pro podlahové vytápění s jedenácti řadami cihel výšky 249, v parapetech jsou použity cihly K1/2 naplocho v maltovém loži, u snížených parapetů je skladba doplněna jednou nebo dvěma řadami  Heluz STI 44-N 2in1.

Překlady v úrovni 1.N.P. jsou v obytných místnostech použity roletové překlady Heluz, nad ostatními okna a nade dveřmi nosné překlady Heluz 23,8 ve skladbě vnitřní překlad 3x, tepelná izolace 160mm a 1x lícové zdivo. Atypický je překlad nad prosklenou částí obytného pokoje, tvořenou třemi ocelovými nosníky I č. 280, podepřenými ocelovou stojkou 160/160.

Zdivo 2.N.P. rovněž Heluz Family 44 2in1v 10 řadách + 1 řada na 44-N 2in1. Nad okny jsou navrženy překlady roletové.

Vnitřní nosné zdivo  na šířku 250mm z cihel  Heluz P 15 zděná celoplošně na lepidlo, příčky zděné Heluz 11,5 a 10 v sociálním zařízení, sádrokartonové příčky na tloušťku  125mm, 100mm a 75mm.

Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce výšky 250mm je z keramických stropních vložek MIAKO 190mm pro osovou vzdálenost nosníků 625mm a keramobetonových stropních nosníků Heluz s nadbetonávkou 60mm z betonu C 20/25 s výztuží kari sítí 4/150. Nosníky jsou uloženy na asfaltovém pásu, probetonovány betonem C 25/30. Na obodovém zdivu jsou věnce tvořeny věncovkou, vloženou tepelnou izolací EPS 140mm a dobetonávkou vyztuženou košem z prutů 12mm a třmínky 6mm po 250mm.

Atypické je uložení stropních nosníků na skrytém průvlaku z vložených válcovaných profilů I č. 260. Ke spodní pásnici je přivařeno nastavení plochým pásem šířky s min přesahem 80mm a tl. 6mm, po stranách nosníku budou použity snížené vložky a doplněna horní výztuž s převázáním přes ocelový nosník.

Schodiště

schodiště bude jednoramenné s nástupnicemi i podstupnicemi. Nosnou konstrukci budou tvořit dva válcované prodily U č. 100, spodní bednění prkenné, vyztužené ocelovou sítí. Stupně budou vybetonované a obložené nástupnicem tl. 35mm, podstupnice 15mm. V úrovni 2.N.P. Bude zábradlí s horním madlem a skleněnou výplní z bezpečnostního skla.

Konstrukce střechy

nosná konstrukce je tvořena stropem s nadbetonávkou, beton bude napuštěn panetrační emulzí /Dekprimer/, hydroizolace asfaltovým pásem Glastek AL Mineral, na ní budou lepeny polyuretanovým lepidlem spádové klíny ve spádu do středu střechy spádové klíny EPS, v místě vtoku min. tloušťka 120mm, spád cca 3%. hlavní izolační souvrství z SBS Glastek 30 Stiker Plus a vrchní vrstva SBS s břidličným posypem Elastek 50 Special Dekor.

Střešní vpusť s integrovaným bitumenovým límcem 75mm.

Při atikovém zdivu bude proveden prostup pro budoucí klimatizční jednotku

Komínové těleso  z cihelného komínového systému Heluz klasik, nastřešní část omítnutá.

Hydroizolace

hydroizolace spodní stavby musí odpovídat stupni plynové nepropustnosti střednímu stupni radonového rizika. Navržena izolace Bitagit AL mineral radon. Vnější zdivo je nutno izolovat z vnější strany do výše min 300mm nad úroveň upraveného terénu stěrkovou hydroizilační hmotou /Terizol/.

Tepelná izolace podlah 1.N.P. je z desek EPS tl. 120mm společně se systémovou deskou podlahového topení EPS 50mm. V garáži a technické místnosti je tepelná izolace XPS 40mm. V podlaze 2.N.P. jsou uloženy desky EPS 60mm.

Konstrukce podlah

konstrukce 1.N.P. je navržena jako litá. Zálivka podlahy s podlahovým topením je navržena cementovou zálivkou Cemflow, opatřené v horní vrstvě nátěrem epoxydové  a polyuretanové pryskiřice v tl. 2-3mm, probarvené, ve střední části obývacího pokoje bude nětěr nahrazen vlepenou částí vinylové krytiny v desénu dřeva, ve vstupní chodbě se vsypem křemičitého písku z důvodu dodržení protiskluznosti. /Technologie lité podlahy „Sikalit“, „Pandomo“, „Cemflow look“/

Vnitřní obklady hygienických místniostí 2.N.P. jsou provedeny z keramických obkladaček do výšky dle výkresů v místnostech.

Za kuchyňskou linkou bude obklad nahrazen deskou skleněnou alt. grafosklem dle desénu kuchyňské linky na výšku 750mm.

Venkovní omítky a obklady

Omítky budou omítány ve třech vrstvách /cementový postřik, omítka tepelněizolační  20mm, šlechtěná omítka s nízkou zrnitostí /15/ se silikonovu barvou. Přízemní části  exponované /vstup, plocha ostavného stání, část zdiva u pergoly/ budou obloženy kamenným obkladem tl. 20mm.

Stříška nad vsupem

Konstrukce bude z uzavřených hliníkových profilů zapuštěných v místě věnce do zdiva, kotvené v horní části. Vlastní zastřešení bude z jednostraně strukturované desky akrylového skla Plexiglas.

Pergola

v zahradní části navazuje na jídelní kout. Konstrukce je z uzavřených hliníkových profilů s třemi stojkami, zakrytá dutinovými deskami nebo akrylovým strukturovým sklem, pod zastřešením je skládací textilní zastínění, ovládané manuálně nebo motorově.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení – samostatná část

a) Technická zpráva

b) Výkresová část

D.1.4 Technika prostředí staveb

Zdravotně technické instalace,

Objekt je napojen na splaškovou kanalizaci, splaškové vody budou vyvedeny základem z objektu a podél přístupového chodníku napojeny přžes revizní šachty svedeny do kanalizačního řadu, uloženém v přilehlé části komunikace.

Vodovodní přípojka je napojena na veřejný vodovod v přilehlém chodníku přes vodoměrnou šachtu u hranice pozemku.

Produkce splaškových vod se rovná potřebě vody.

Dešťová kanalizace

Dešťová voda ze střechy je svedena vnitřním svodem pod podlahu objektu a odtud do jímky na zadržení dešťové vody a regulované odvádění.

Hydrotechnický výpočet

Plocha střechy 	150m2 = 0,0150ha

Dešťová intenzita: i = 130 l/s/ha

Průtočné množství Q = 130x0,0150 = 1,95l/s

Dešťová voda ze zpevněných ploch bude řešena vsakem na vlastním pozemku.

Příčný průřez trativodem 0,6x0,6m, štěrk 0/32mm, trubka Siku-pipe 300VS, délka 4,5m bude uložena do nezámrzné hlouky, překrytí 60cm přes vrchol trubky, obsyp 15cm ze všech stran štěrkopískem 0/32mm.

Vnitřní kanalizace

Ležatá kanalizace od zařizovacích předmětů ze sociálního zařízení v 2.N.P. bude svedena stupačkou v obvodovém zdivu do prostoru pod podkladním betonem, odtud je vydena kolem do venkovního propstoru a podél chodníku přes revizní šachtu d řadu splaškové kanalizace veřejného kanalizačního řadu.

Vnitřní vodovod

Navrhovaný rozvod je napojen na přípojku vody, vodoměrná sestava bude uložena v prostoru za oplocením na hranici pozemku a odtud do technické místnosti a dále k zařizovacím předmětům do WC, koupelen a kuchyně. Souběžně s potrubím studené vody bude od zásobníku TUV /samostatný zásobník nebo zabudovaný s elektrokotlem jako osučástí technologie tepelného čerpadla, obojí ve drážkách ve zdivu.

Rozvody studené a teplé vody jsou navrženy z plastových trubek PP (PN 20), budou izolovány skružovou izolací z lehčených materiálů, např. Tubolit.

Po smontování vnitřního vodovodu bude proveden dvojnásobný proplach s desinfekcí. Zkouška vnitřního vodovodu bude provedena dle čl. 136-147 ČSN 736660.

D-1.4	schéma ZTI		1 :  50

Vzduchotechnika a vytápění, chlazení

Měření a regulace

Silnoproudá elektrotechnika

Rozvodná soustava:

3N-PE stř. 50Hz 3x230/400V

Instalované a výpočtové výkony:

1 byt. jednotka soudobý příkon pro byt 11kW

Zajištění dodávky el. energie

Napojení objektu z nové přípojky na hranici pozemku s připojovací skříní v oplocení.

Ochrana a jištění před přetížením a zkratem bude jističi dle přísl. norem.

Elektroinstalace bude provedena pod omítkou kabely CYKY, zásuvky 0,4m, v kuchyni 1000mm vypínače 1,1m a termostat 1,6m nad podlahou. Koupelna bude provedena dle ČSN 332000-7-701 - místní doplňující pospojování,

Osvětlení jednotlivých prostorů je řešeno pomocí svítidel s úspornými zářivkami, specifikaci určí stavebník. Konstrukce a umístění svítidel bude takové. aby svítidla nebyla zdrojem nebezpečí a aby byla snadno přístupná při revizi a údržbě.

Hromosvod bude proveden dle ČSN, všechny nad střechu vyčnívající předměty které vstupují do budovy musí být v ochranném prostoru jímacího zařízení, Svody budou umístěny na rozích budovy a přes zkušební svorky budou připojeny na základový zemnič, uzemňovací soustava bude provedena páskem FeZn 30/4mm.

Výchozí revize

Dle ČSN 332000-1 elektrické zařízení musí být předtím, než je uvedeno do provozu i po každé změně nebo rozšíření prohlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho správná funkce v souladu s normou ČSN 33 2000 část 6-61

Elektronické komunikace a další.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

E Dokladová část