STAVBA           	:  	AUTOMOTOSLUŽBY POPKOVICE, P.Č. 107/9 POPKOVICE

MÍSTO STAVBY	: 	P.Č. 107/9, 344/8, 344/1, ST.P. 19/1 K.Ú. POPKOVICE

PŘEDMĚT PD	:	NOVOSTAVBA OBJEKTU PRO AUTOMOTOSLUŽBY

STAVEBNÍK	:	ING. MARTIN ZLESÁK, OREBSKÁ 434, SVÍTKOV

530 06 PARDUBICE

PROJEKTANT     	:   	ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH, NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ČKAIT: 01980, IČ: 48161594

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a)charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území

Staveniště se nachází v Pardubicích, ve střední části Popkovic v ulici V Uličce. Stavba se nachází na pozemku p.č. 107/9 a dále na p.č. 344/1, 344/8 a st.p. 19/1. Pozemek p.č. 107/9 je veden jako zahrada a má výměru 306 m2, pozemky p.č. 344/1 a 344/8 jsou vedeny jako ostatní plocha a st.p. 19/1 je veden jako zastavěná plocha. Na pozemku v místě stavby není vzrostlá zeleň. Na pozemku st.p. 19/1 byl rodinný dům, který byl zbourán. Staveniště je přístupné z pozemku p.č. 101, kde se nachází parkoviště připojené sjezdem ze silnice I/2 a je ve vlastnictví stavebníka. Dále je pozemek přístupný přes pozemek p.č.344/11, který je ve vlastnictví stavebníka (odkoupeno od Statutárního města Pardubice). Pozemek p.č. 107/9 je napojen na vodovod, plyn a elektro, kanalizace prochází v ulici V Uličce.

Terén je rovinatý. Staveniště se nachází mimo záplavové území, není dotčeno poddolovaným územím. Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Stavba se nachází v zastavěném území.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Nebylo vydáno žádné územní rozhodnutí.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Navržená stavba se nachází v území BP – bydlení nízkopodlažní předměstské. Umístění stavby je v souladu s regulativy ÚP Pardubice. Přípustné zde jsou stavby pro obchod a služby – do 400 m2 prodejní plochy.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nebyly vydány

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Do dokumentace – části souhrnná technická zpráva a výkresové části jdou zapracovány podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),
Na pozemku byl proveden radonový průzkum.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Území není chráněno podle jiných právních předpisů.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Pozemek se nachází mimo záplavové, poddolované území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
Vliv na stavby na okolní pozemky a stavby je minimální, odtokové poměry v území se nezmění.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
Asanace, demolice či kácení dřevin není.

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),
Pro stavbu objektu a zpevněných ploch bude provedeno vynětí ze ZPF na p.č. 107/9 o ploše :

- 306 m2, bilance skrývky – 61,2 m3. Pozemek p.č. 107/9 je vedena jako zahrada.

Zemina bude využita na sadové úpravy na pozemcích stavebníka. Dotčený pozemek je veden jako zahrada. Výměra pozemku p.č. 107/9 je 306 m2. BPEJ pozemku je 32110. Pozemek se nachází v zastavěném území.

Výpočet odvodů ze ZPF:

ZP = 306 m2

BPEJ – 32110 (7,31 Kč/m2)

TO = III. (koef.4)

Faktory životního prostředí (B) – 0

O = 306 x 7,31 x 4 = 8 475,32 Kč

-vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF, zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější – navrhovaná stavba vychází ze schváleného územního plánu Pardubice. Pozemek se nachází uprostřed stávající zástavby, kde je k dispozici základní technická a dopravní infrastruktura. Lokalita se nachází v zastavěném území. Pozemek se nedotýká prvků ÚSES ani jiných zákonem chráněných lokalit.

-vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF – vyhodnocení – viz odstavec výše, není nutno navrhovat alternativy, neboť je v souladu s územním plánem

- výsledky pedologického průzkumu – 0,00 - 0,2 m svrchní hlína, 0,20 - 0,60 hnědý jíl Provedena bude skrývka 0,20 m ornice, zemina bude uložena zvlášť na pozemku a ornice bude využita pro sadové úpravy na pozemcích stavebníka.

-údaje o odvodnění a závlahách – stávající pozemek není dotčen melioracemi ani závlahami

- údaje o protierozních opatřeních – na pozemku nejsou stávající ani navržená protierozní opatření, sklonitost 1-3° (rovina)

-informace, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem – stavba bude povolována na spojené územní a stavební řízení

l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Stávající pozemek je napojen na vodovod (zbouraný RD byl napojen na vodovod, stávající vodoměr bude přemístěn do nového objektu). Na hranici pozemku je přípojka plynu a elektrické energie. Z hlavního uzávěru plynu bude vedena domovní přípojka plynu ke kotli. Vedle přípojkové skříně bude umístěna elektroměrná skříň. Splaškové vody budou svedeny navrženou domovní přípojkou do stávající kanalizace v ulici V Uličce. Dešťové vody ze střechy budou zasakovány na pozemku.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
Nejsou žádné.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Stavba se nachází na těchto pozemcích:

p.č. 107/9 k.ú. Popovice (stavebník)

st.p. 19/1 (stavebník)

p.č. 344/8 (Statutární město Pardubice)

p.č. 344/11 (stavebník)

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nejsou.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu

b) účel užívání stavby

Objekt slouží pro služby pro motoristy – drobný servis a čistění interiérů, příprava vozidel pro prodej.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nebyly vydány

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Viz bod B.1 e).

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek

Zastavěná plocha: 			196,20 m2

Obestavěný prostor:			1156 m3

Užitná plocha:				166,25 m2

Počet funkčních jednotek: 		0

Zpevněné plochy : 			109,50 m2

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy.

Potřeba vody:					95 m3/rok

Potřeba elektrické energie:			12 000kWh

Roční potřeba tepla  pro ohřev vody:	4 MWh

Hospodaření s dešťovou vodou: - vsakování na pozemku, 134 m3/rok

Produkované množství emisí:    		0

Třída energetické náročnosti budovy - 	B

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

zahájení výstavby: 10/2018

členění na etapy: není

j) orientační náklady na stavby

5,1 mil. Kč

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

Objekt je přízemní s valbovou střechou se sklonem 20 a 24 stupňů. Součástí stavby je venkovní zpevněná plocha, fotokoutek a krytý přístřešek pro auta. Střešní krytina je betonová taška v šedivé barvě, barva fasády je šedivá v kombinaci se zelenou. Okna jsou plastová s trojsklem v odstínu ANTRACIT.

B.2.3.Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o stavbu občanské vybavenosti sloužící pro motoristy – čistění interiérů, příprava vozidel pro prodej, drobné opravy. V objektu není technologie výroby. Prostor tvoří dvě dílny, kancelář, šatna a denní místnost pro zaměstnance a sociální zařízení pro zaměstnance.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Přízemí objektu umožňuje přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Nejsou zvláštní požadavky.

B.2.6 Základní charakteristika objektu

Stavební a konstrukční řešení.

Objekt je navržen z keramických termoizolačních cihel tl. 44 cm, vnitřní nosné stěny jsou cihelné tl. 25 cm, nenosné příčky jsou cihelné tl. 14 a 11,5 cm. Základy jsou pasové do hloubky min. 1,10 m od upraveného terénu. Stropy nad přízemím jsou sádrokartonové zavěšené na konstrukci krovu ze sbíjených vazníků

Okna a dveře jsou plastová s trojsklem.

Vytápění objektu je plynovým kondenzačním kotlem. Ohřev TUV bude nepřímotopného zásobníku.

Stavební pozemek je částečně oplocen, nové oplocení je navrženo podél severní západní a jižní hranice. V severním oplocení je navržena brána. Oplocení je navrženo z betonových (ocelových) sloupků a dřevěné výplně výšky 2,0 m.

Mechanická odolnost a stabilita

Je zajištěna cihelnými nosnými stěnami a žb věnci.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technologická zařízení v objektu nejsou navržena. V objektu jsou běžná technická zařízení na vytápění, ohřev TUV atd..

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná část projektu.

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana

Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky na domy s nízkou energetickou spotřebou. Obvodové stěny jsou navrženy z termoizolačních keramických cihel tl. 44 cm. Strop nad 1.NP je zateplen minerální vatou tl. 30 cm, podlaha je zateplena deskami EPS 100 tl. 10 cm. Dle Průkazu energetické náročnosti je objekt zařazen do kategorie B.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Vliv stavby a jejího provozu na životní prostředí bude minimální. Ochrana přírody a krajiny nebude dotčena navrženou stavbou. Stavbou nevzniknou žádná nová ochranná pásma. V objektu jsou dvě dílny, které jsou vybaveny umyvadly, jedna dílna je vybavena výlevkou. V objektu je kancelář, sprcha s WC pro zaměstnance, šatna a denní místnost. Předpokládaný počet zaměstnanců – 3-4.

Objekt je vytápěn plynovým kotlem. Místnosti jsou odvětrávány přirozeně okny. Zajištěno je osvětlení pomocí oken, doplněno je umělé osvětlení, WC a prostory pro osobní hygienu jsou dostatečně vytápěny a větrány okny.  Stravování zaměstnanců bude v restauraci, která je pět minut docházky.

V provozovně bude prováděna vizuální technická kontrola stavu, PC diagnostika, montáž vyhledávacího a zabezpečovacího zařízení a technických doplňků a jejich případná výměna, elektro rozvody pro audio/video,  ruční čištění interiéru a exteriéru vozidla, reklamní polep, umělecké malování s přípravou fotodokumentace na webový prodej a drobný prodej autokosmetiky. Nejvyšší hlučnost bude způsobovat vysavač, který bude však podléhat normám pro běžné užívání. Provozní doba pondělí - pátek 8:00 – 16,30. Obvodové stěny jsou navrženy z cihel HELUZ 44 Family, které zajišťují vzduchovou neprůzvučnost 40 dB. Od nejbližšího RD čp.11 je provozovna vzdálena 2,5 m, tímto směrem nejsou zde žádná okna z RD ani z provozovny, kromě WC. Další RD v ulici V Uličce č.p.12 je vzdálen 12 m.  Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že provoz v objektu nebude znamenat zvýšení povolených limitů na hranici chráněných prostorů. Sousedé jsou již s budoucím provozem seznámeni a nemají námitek.

Objekt je napojen vodovodní přípojkou z hlavního řadu, splaškové vody budou svedeny přípojkou do kanalizace. Dešťové vody ze střechy budou zasakovány na pozemku.

B.2.11 zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Negativní účinky vnějšího prostředí nejsou podstatné. Stavba je chráněna před pronikáním radonu z podloží – střední riziko.

Navržená stavba se nachází v území BP – bydlení nízkopodlažní předměstské. Umístění stavby je v souladu s regulativy ÚP Pardubice.

Staveniště se nachází mezi silnicí I/2 a místní komunikací v ul. V Uličce. Stavba není určena pro bydlení, jedná se provozovnu sloužící jako automotocentrum – příprava vozidel pro výkup a prodej, drobné servisní služby.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury

Objekt bude napojen na rozvody vody z veřejného vodovodu ze stávající přípojky (přípojka je ukončena vodoměrem v objektu). Splaškové vody budou svedeny novou přípojkou do kanalizace.

Objekt bude napojen na plyn ze stávajícího pilíře HUP. Vedle stávající přípojkové skříně elektro bude osazena elektroměrná skříň, ze které je vedena domovní přípojka do objektu. Dešťové vody ze střechy budou zasakovány na pozemku.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Domovní přípojka vody – dimenze PE 100 SDR11 D32, délka 2 bm.

Domovní přípojka splaškové kanalizace – dimenze D150, délka 3,2 bm

Domovní přípojka elektro – dimenze CYKY-J4x16 mm2, délka 2,0 bm.

Dešťová kanalizace – dimenze PVC-KG D110, délka 15,0 bm

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Stavební pozemek je přístupný ze stávajícího parkoviště při silnici I/2, ze které je sjezd na parkoviště. Na pozemku je navržena zpevněná plocha ze zámkové dlažby. V severním rohu pozemku je navržena brána š. 6,0 m.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající sjezd je napojen na silnici I/2

c) doprava v klidu

- Výpočet parkovacích a odstavných stání

- Dle ČSN 73 6110 projektování místních komunikací, tab. 34 Doporučené ukazatele výhledového počtu stání pro služby – řemeslnické služby, opravny jsou 3 jednotky (zaměstnanec) na 1 stání.

Počet zaměstnanců 3-4

Počet požadovaných stání –  4

Parkování 4 vozidel je zajištěno na pozemku stavebníka.

d) pěší a cyklistické stezky

V blízkosti stavebního pozemku nejsou cyklistické stezky

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Pod zastavěnou plochou a zpevněnými plochami bude sejmuta ornice ve výšce cca 20 cm, která bude použita na sadové úpravy na pozemcích stavebníka. .

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Dešťové vody ze střechy budou zasakovány na pozemku. Ochrana přírody není dotčena. Lokalita se nenachází v blízkosti lokality NATURA 2000 či jiných lokalit ochrany přírody.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva není nutno provádět.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Dopravně je pozemek přístupný ze stávajícího parkoviště při silnici I/2. Po dobu výstavby budou pro příjezd na staveniště využívány stávající veřejné komunikace. Používané veřejné komunikace je dodavatel vždy v co nejkratší době povinen uvést do původního stavu. Pro umístění kontejneru na stavební odpad bude vyhrazena plocha u příjezdové komunikace.

Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Napojovací bod elektro –

Pro staveništní rozvod bude využit  stávající přívod el. energie na pozemku.

Voda

Pro odběr vody bude využita stávající přípojka. Odebranou vodu je nutné měřit.

Telefon – na stavbě budou používány mobilní telefony. Přejíždění jakýchkoli podzemních sítí těžkou staveništní technikou nelze bez dostatečného zabezpečení tolerovat. Odvodnění staveniště není navrženo. Pozemek je není oplocen, mimo pozemek nebudou prováděny žádné stavební práce, výkopy. Ubytování, stravování, lékařská péče - předpokládá se využití stávajících veřejných zařízení v nejbližším okolí.  Šatny, umývárny, WC, kanceláře – vzhledem k malému rozsahu stavby není uvažováno s použitím buňky na staveništi.

Připojení vody je umožněno ze stávající přípojky.

Napojení buněk na kanalizaci není možno. Použity budou chemická WC.

Odvoz odpadů bude na skládku komunálního odpadu Technických služeb.

V rámci výstavby nebude u objektu vybudováno zařízení staveniště, které by vyžadovalo ohlášení.

stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V průběhu realizace stavby je nutné pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat jednotlivými pracovníky veškeré pracovní postupy a bezpečnostní opatření vyplývající ze zákona č.309/2006 Sb, kterým se upravují další bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády 591/06 Sb. Při všech pracích na této stavbě  budou dodržována platná nařízení, předpisy BOZ.  Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště prokazatelně seznámeni s přístupovými cestami, s pracovištěm s technologickými předpisy a budou jim opětovně zdůrazněny hlavní zásady BOZP dle zákoníku práce a nařízení vlády 591/06 Sb. a 362/05 Sb. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich plocha musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody.

podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

V průběhu výstavby nedojde k jiným změnám vlivů, které by nepřípustným způsobem měnily životní prostředí, kromě zvýšené frekvence automobilové dopravy při přepravě stavebních materiálů,  konstrukcí a technologického vybavení a s tím související negativní vlivy jako zvýšená prašnost a znečištění vozovek a pod. Proto jednou z nejdůležitějších povinností zhotovitele bude snaha o snížení těchto vlivů na minimum, a to důsledným a průběžným odstraňováním všech znečišťujících látek a spadlých materiálů, především zeminy.

Při dopravě zeminy a sypkých stavebních materiálů je nutné zajistit a dbát na:

- čištění vozidel před výjezdem z prostoru staveniště na asfaltovou komunikace,     - pravidelné udržování a čištění místa vjezdu ze staveniště na veřejné komunikace

- bezpečné ukládání sypkých materiálů na dopravní prostředky zabraňující znečišťování veřejných komunikací

- zabránění znečištění vod ropnými látkami

Stavba bude organizačně řízena tak, aby byly maximálně omezeny všechny rušící vlivy  (především hluk a prašnost), které by narušovaly nepřijatelným způsobem pohodu v okolí staveniště. Práce ve dnech pracovního klidu budou prováděny pouze práce takového druhu a rozsahu, které by nenarušovaly pohodu v okolí. Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech (kontejnery), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště.

Vzhledem k charakteru stavby se jedná především o následující typy odpadů:

- Směsný stavební - kód 170 701 - kategorie O

- Beton -  kód 170 101 - kategorie O,

- Asfaltové směsi - kód 170 302 - kategorie 0

- Dřevo – kód 170 201 – kategorie O

- Železo, ocel – kód 170 405 – kategorie O

- Zemina a kamení – kód 170 504 – kategorie O

Nakládání s odpady se řídí ustanoveními dle zákona č. 185/01 Sb. „Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů“. Zhotovitel povede evidenci odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb.,o podrobnostech k nakládání s odpady. Veškerý nevyužitelný materiál bude odvážen na odpovídající skládku. Nebezpečný odpad (živice a pod) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Pro ukládání vzniklých stavebních odpadů budou využívány povolené skládky v blízkosti obce.

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel investor konkrétní způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby.

orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínu.

Zahájení stavby 	  10/2018

Dokončení stavby	10/2020

- lhůta výstavby 	24 měsíců

Postup výstavby:

1)  příprava území, vybudování zařízení staveniště, zřízení buňkoviště

2)  zemní práce, realizace základové desky

3)  hrubá stavba, krov

4)  PSV

5)  dokončení povrchů komunikací, konečné terénní úpravy, sadové úpravy.