A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E Dokladová část

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

RODINNÝ DŮM

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

p.č. 2482/3,  katastrální území  Vrábče

POZEMEK PRO STAVBU RODINNÉHO DOMU

obec : Vrábče

číslo LV 856

výměra  3 308 m2

druh pozemku : Orná půda

způsob ochrany nemovitosti : Zemědělský půdní fond

omezení vlastnického práva : Nejsou evidována žádná omezení

Vlastnické právo : Jurčík Martin, Ves – Na návsi 10, 370 01 Vrábče

c) předmět projektové dokumentace.

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

Jurčík Martin, Ves – Na návsi 10, 370 01 Vrábče

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Interproject, s.r.o., Lannova 10, 370 01 České Budějovice,

IČO: 26016150, DIČ: CZ 26016150

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Zbyněk Kopečný, osvědčení o autorizaci č. 27736, v seznamu ČKAIT je veden pod číslem 0101310

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Zodpovědný projektant :Adam Lenc

Vypracoval : Lenka Tejmarová

Zpracovatel PBŘ   Eliška Příhodová / ČKAIT – 0102352/

Zpracovatel Zprávy o stanovení radonového indexu : Ing. Pavel Jarolín /SÚJB/RCHK/5362/2009

Zpracovatel energetického štítku budovy :J. Hlávka /č.o. – 1180/

A.2 Seznam vstupních podkladů

-Geodetické zaměření

-Radonový průzkum

-Výpis z LV

- Kopie katastrální mapy

- Studie rodinného domu schválená investorem

- Vyjádření k existenci sítí od jednotlivých správců dotčených sítí

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

Pozemek na parcele p.č. 2482/3,  katastrální území Vrábče je určen pro stavbu objektu pro individuální bydlení. Celý předkládaný projekt se tedy týká pouze uvedeného pozemku , který je majetkem investora .

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Dotčená parcela je v katastru nemovitostí  vedena jako orná půda a požívá ochrany ZPF. Není součástí památkové rezervace ani památkové zóny, zvláště chráněného území ani záplavového území.

c) údaje o odtokových poměrech,

Na parcele vzhledem k travnímu porostu dochází především k vsakování. Tento stav zůstane zachován.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Při vypracování projektu byl respektován platný územní plán a vydaná regulativa pro dané území.

Ve stávajících plochách mezi stávajícími zastavěnými plochami při historickém obestavění křižovatky silnic III/14327 Vrábče – Zahorčice a III/14348 z lokality Rozinka do Korosek. Bude ponechán charakter stávající zástavby – Navrhovaný rodinný dům má sedlovou střechu, jednoduchý obdélníkový půdorys, hladkou omítku vnějších stěn, tedy znaky původní vesnické zástavby obcí Českobudějovicka. Výška hřebene a volba jednopodlažní stavby zapadá do vesnické zástavby.

VODOVOD : napojen na skupinový vodovod Křemže z vodojemu Vrábče přes rozvodnou síť v Kroclově. Vodovodní síť je vybudována z potrubí PE. Síť je tvořena jedním tlakovým pásmem. Provozovatelem vodovodu je ČEVAK. Zdrojem požární vody je kromě vodovodu malá vodní plocha poblíž intravilánu sídla.

KANALIZACE : Čištění odpadních vod bude řešeno  pomocí domovních ČOV (např. septik + zemní filtr, balené mikročistírny). Domovní ČOV budou dle místních možností zasakovány.

ELEKTRICKÁ ENERGIE : Nové odběry budou zajištěny ze stávajících zdrojů elektrické energie.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY : Tuhý komunální odpad je řešen popelnicovým systémem. Nádoby na tříděny odpad jsou umístěny v centrální části sídel.

ODSTAVOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ VOZIDEL : U nové zástavby musí být řešené výstavbou garáží či odstavných stání v rámci vlastních objektů či pozemků. Parkování osobního vozu obyvatel domu je řešeno jednak garáží , jednak  zastřešeným parkovacím stáním v rámci zastřešení objektu rodinného domu .Pro příležitostné parkování je možno využít zpevněné plochy v okolí domu.

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ „

- Zastavěná plocha pozemku do 35% včetně zpevněných ploch

Zastavěná plocha rodinného domu včetně zastřešené terasy      283,04 m2

Zpevněná plocha kamenné dlažby          108,65 m2

Příjezdová komunikace - zhutněná štěrková plocha s jednotlivými kameny      169,4 m2

Zastavěná plocha pozemku včetně zpevněných ploch     561,1 m2    tj. 16,95%

- Výškové uspořádání max. do dvou nadzemních podlaží s podkrovím – Navrhovaný rodinný dům je jednopodlažní, nepodsklepený

- Výstavba nových objektů a rekonstrukce stávajících objektů bude svými proporcemi, celkovým vzhledem shodná nebo architektonicky úměrná charakteru původní okolní zástavby – Navrhovaný objekt rodinného domu je jednopodlažní se sedlovou střechou s výškou hřebene 6,3 m nad okolním upraveným terénem a výškou okapu nad většinou půdorysu 3,25 m. Sklon střechy je 30°. Proporce domu jsou tedy odpovídající proporcím vesnické zástavby .

- Plocha parcely je min. 800 m2 – Plocha dotčené parcely 2482/3, katastrální území Vrábče je dle KN 3 308 m2

- Zástavba na ploše B56 nebude řešena pro intenzivní využití několika stavbami RD, ale pro jednu lokální stavbu pro bydlení , na plochách respektující vnitřní uspořádání zástavby těchto venkovských sídel. – Na dotčeném pozemku je navržena pouze stavba rodinného domu včetně  příjezdových komunikací , přípojek a domovního vedení inženýrských sítí.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Stavba je navržena v souladu s podmínkami danými vydanou územně plánovací dokumentací/ viz. výše/

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

VYHLÁŠKA 501/2006 SB

Hlava I , §20

4 - Pozemek na stavbu rodinného domu je dostatečně veliký a je dopravně napojen na příjezdovou komunikaci – 2482/3, katastrální území Vrábče má dle KN plochu 3 308 m2, na severní straně sousedí s pozemky , po nichž vede obecní komunikace

5a - Pozemek umožňuje umístění odstavných a parkovacích stání – V rámci stavby rodinného domu je navrženo parkovací zastřešené stání, další osobní vozy je pro příležitostné parkovaní možno postavit na zpevněné příjezdové a odstavné plochy na pozemku investora.

5b – Pozemek umožňuje likvidaci  odpadů / svoz komunálního odpadu v rámci odpadového hospodářství obce Vrábče  a  možnost ukládání tříděného odpadu do kontejnerů na tříděný odpad na veřejných plochách v centrální části obce /a odpadních vod vzniklých jeho užíváním / splašková kanalizace bude svedena do septiku dle požadavků územně plánovací dokumentace

C – Pozemek umožňuje vsakování dešťových vod / pozemku je navržena vsakovací galerie pro vsakování srážkových vod ze střech a zpevněných ploch/

7 – Ke každé stavbě rodinného domu musí vést zpevněná pozemní dokumentace / ke stavbě rodinného domu je navržena zpevněná příjezdová komunikace v šířce 3m /

Hlava I, §21

1 - Odstavná a parkovací stání pro bydlení musí být umístěna v docházkové vzdálenosti do 300 m / Parkovací stání v rámci zastřešených ploch rodinného domu

3 – Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně stojícího rodinného domu nejméně 0,4 / Celková zastavěná plocha plocha rodinného domu včetně zastřešené  terasy činí 283,04 m2, celková plocha pozemku dle KN 3 308 m2 – část pozemku se schopností vsakování dešťové vody činí tedy 90,57% tj. poměr 0,9

HLAVA II, §23

2 – Stavba se umísťuje tak, aby stavby ani její část nepřesahovala na sousední pozemek / požadavek je splněn/

HLAVA II, §25

2 - Je – li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7m a jejich vzdálenost od společných hranic nesmí být menší než 2m / Minimální vzdálenost k  domu na p.č.113/2 je 23,425 m, nejkratší vzdálenost k hranici parcely113/2  je 10,56 m. Min vzdálenost  k domu na p.č. 562 je 21,93 m, k hranici parcely 562 je 4,94 m.  Min. vzdálenost k hranici parcely na severní straně je 35,51 a to k hranici p.č 3301/25, což je veřejná komunikace  Na jižní straně k hranici s p.č. 3304/2 , což je rovněž veřejná komunikace je 27,99 m.

5 – Z důvodů zachování stávajících hodnot zástavby a v souladu s nimi je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory a musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu na sousední pozemek / Navrhovaný objekt leží uprostřed pozemku.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Požadavky dotčených orgánů vyjadřujících se  ke stavbě ( viz Dokladová část) budou  splněny.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

V rámci stavebního řízení nebyly poskytnuty vyjímky ze zákona ani úlevy.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Stavba není podmíněna jinými investicemi s vyjímkou investic na vlastní stavbu, přípojky a domovní vedení.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Sousední pozemky :

Parcela č. 113/2, katastrální území Vrábče – Vlastník : Dohnalová Renáta Mgr., BBs, Ves – Rozinka 108, 370 01 Vrábče

Parcela č. 2482/2, katastrální území Vrábče – Vlastník : Dohnalová Renáta Mgr., BBs, Ves – Rozinka 108, 370 01 Vrábče

Parcela č. 2482/4, katastrální území Vrábče – Vlastník Kocán Michal, Ves – Rozinka 171, 370 01 Vrábče

Parcela č. 2482/5, katastrální území Vrábče – Vlastník Kocán Michal, Ves – Rozinka 171, 370 01 Vrábče

Parcela č. 2521/4, katastrální území Vrábče – Vlastník : Dohnalová Renáta Mgr., BBs, Ves – Rozinka 108, 370 01 Vrábče

Parcela č. 3301/25, katastrální území Vrábče – Vlastník : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2 370 01 České Budějovice

Parcela č. 4124, katastrální území Vrábče – Vlastník Obec Vrábče, Ves – Na Návsi 33, 370 01 Vrábče

Parcela č. 4130, katastrální území Vrábče – Vlastník Obec Vrábče, Ves – Na Návsi 33, 370 01 Vrábče

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Nová stavba

b) účel užívání stavby,

Rodinný dům

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpis (kulturní památka apod.),

Jedná se o novou stavbu  ( stavba není kulturní památkou) ani nepožívá jiné ochrany.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné technické požadavky na stavby dle Vyhlášky 268/2009 Sb

Část první :

§6 – Stavby musí být napojeny  na vodní zdroj a rozvod vody pro hašení požárů  / RD bude dle požadavků územně plánovací dokumentace obce  napojen na skupinový vodovod Křemže z vodojemu Vrábče přes rozvodnou síť v Kroclově. Vodovodní síť je vybudována z potrubí PE. Síť je tvořena jedním tlakovým pásmem. Provozovatelem vodovodu je ČEVAK. Zdrojem požární vody je kromě vodovodu malá vodní plocha poblíž intravilánu sídla./

/ a zařízení pro zneškodňování odpadních vod / splaškové odpadní vody z navrhovaného domu budou svedeny do tříkomorového biologického septiku/, sítě potřebných energií / ze stávajícího transformátoru na severní tsraně pozemku bude položena podzemní přípojka elektřiny k ohradní zídce s novým ER +HDS. Do ní bude umístěn nový elektroměr a proveden rozvod el. proudu NN/

§10 - Každý byt musí mít min. jednu koupelnu a jednu záchodovou mísu /rodinný dům má jednu koupelnu a dvě záchodové mísy /

§11 – Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení / všechny místnosti domu jsou osvětleny okny nebo balkónovými dveřmi, těmito otvory je možno místnosti i větrat /

§13 – Prosluněny musí být pobytové místnosti, musí být zároveň chráněny před oslněním / pobytové místnosti jsou orientovány na jižní a západní stranu domu, před oslněním jsou chráněny předokenními žaluziemi a zastřešením části pobytové terasy před obytným prostorem/

§15 – Hlavní domovní komunikace musí umožňovat transport předmětu o rozměrech  1950 . 1950 . 850 mm / Šířka hlavní chodby je 1 400 mm /

§16 – Budovy musí být navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění byla co nejmenší / problematikou se zabývá PENB /

§26 – Hlavní domovní dveře musí mít šířku min.800 mm /Vstupní dveře mají světlou šířku 900 mm/ Okenní parapety v obytných místnostech  pod nimiž je volný venkovní prostor hlubší než 0,5 m musí být vysoké nejméně 850 mm / Parapety oken mají stavební výšku 800 mm, spolu s parapetní deskou a rámem okna vyhoví požadované výšce/

§40 – V rodinném domě musí být vymezen dostatečný prostor pro odkládání směsného komunálního odpadu / U vjezdu na pozemek je umístěna nádoba na směsný komunální odpad /

- Světlá výška obytných místností musí být min.2 500 mm / světlá výška obytných místností je  min. výška 2 800 mm

- U hlavní chodeb v rodinném domě  musí být nejmenší podchodná výška 2 100 mm a a nejmenší průchodná šířka 900 mm / podchodná výška hlavní chodby je 2 800 mm průchodná šířka 1 400 mm/

Stavba rodinného domu nepodléhá požadavkům bezbariérového užívání stavby, ale je jako bezbariérová navržena.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),

Požadavky dotčených orgánů vyjadřujících se ke stavebním úpravám  ( viz Dokladová část) budou splněny

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

V rámci stavebního řízení nebyly poskytnuty výjimky ze zákona ani úlevy.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Zastavěná plocha rodinného domu                                                                     248,00m2

Plocha obytných místností …..............................................                                97,90 m2

Plocha ostatních místností …...............................................                              91,70  m2

Celková plocha místností......................................................                              189,6 m2

Obestavěný prostor rodinného domu...............................                                    1 074,3 m3

Počet funkčních jednotek     …..........                                              jedna bytová jednotka

Počet uživatelů       4 obyvatelé

Předpokládané náklady                                                                                        6 mil. Kč

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

potřeby a spotřeby médií – viz Technická zpráva oddílu D2

potřeby a spotřeby  hmot – viz. Položkový rozpočet v dalším stupni projektové dokumentace

hospodaření s dešťovou vodou – viz Technická zpráva oddílu D2

celkové produkované množství a druhy odpadů  viz tabulka odpadů v Souhrnné technické zprávě

třída energetické náročnosti budov  -  B (viz. Energetický štítek budovy v oddílu E – Dokladová část)

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Vzhledem k jednoduchosti stavby nebude stavba členěna na jednotlivé etapy

k) orientační náklady stavby.

Náklady by se měly pohybovat v okolí 4,5 mil. Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

STAVEBNÍ OBJEKTY :

SO.01   RODINNÝ DŮM /jednopodlažní se sedlovou střechou a plochou střechou/

SO.02   OPLOCENÍ /drátěné pletivo na kovových sloupcích na opěrných zídkách/

SO.03   ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY

SO.04   TECHNICKÉ SÍTĚ

SO.04a  KANALIZACE

SO.04b  VODOVOD

SO.04c  ELEKTROINSTALACE

B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Dotčený pozemek parcelní číslo p.č. 248/3, katastrální území Vrábče je velmi mírně svažitého charakteru .Výškové poměry na parcele byly zjištěny geodetickým zaměřením dotčené parcely a ploch navazujících, kde je navržen vjezd na dotčenou parcelu a přípojka elektřiny NN. Vjezd na pozemek bude ze severní strany z místní komunikace na pozemku 3301/33 a 3301/25, která je jako komunikace vedena v LV. Jejím vlastníkem je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2 370 01 České Budějovice. Na severní straně pozemku 2482/3 vede vzdušné vedení NN. Ze stožáru je v současnosti svedeno vedení do transformátoru, odkud je vedeno k objektu na pozemku 2532/1 Odtud bude položena nová přípojka k pilířku  ER + HDS ve vjezdu na pozemek..Na severní hranici parcely vede rovněž metalický kabel ve správě společnosti CETIN.  Na západní straně parcely je položeno vedení obecního vodovodu ve zprávě Čevak.  Dle vyjádření správce sítě bude možno položit přípojku přímo na pozemku odbočkou ze stávajícího vedení vodovodu. Vjezd na pozemek je možno provést z místní komunikace na severní straně pozemku. Komunikace je od pozemku oddělena příkopem. Ten bude opatřen propustkem z betonových trub.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Před zpracováním projektové dokumentace bylo provedeno místní šetření , radonový průzkum a kvalifikovaný geologický odhad a zaměření pozemku ( polohopisné a výškopisné)  Sondami radonového průzkumu byla zjištěna vrstva  zvětralého únosného granulitu v hloubce cca 800 mm pod úrovní rostlého terénu. Spodní voda zastižena v dotčené hloubce nebyla.. Byl zjištěn střední radonový  stupeń.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Na severní straně pozemku je vedeno vzdušné vedení NN elektřiny a podzemní vedení metalického kabelu ve správě CETIN. Na západní straně pozemku je přítomen vodovodní řad s ochranným pásmem 1,5 m na obě strany.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Objekt neleží v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba bude mít minimální vliv na okolní stavby individuálního bydlení a rekreaci. Rovněž její vliv na odtokové poměry nebude rozhodující.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba rodinného domu neklade požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

Druh pozemku – Orná půda – vyjmutí z ZPF

PLOCHA K VYNĚTÍ Z ZPF :

Zastavěná plocha rodinného domu včetně zastřešené terasy      283,04 m2

Zpevněná plocha kamenné dlažby          108,65 m2

Příjezdová komunikace - zhutněná štěrková plocha s jednotlivými kameny      169,4 m2

Zastavěná plocha pozemku včetně zpevněných ploch     561,1 m2    tj. 16,95%

Plocha k vynětí z PZF                                                             561m2

Při tl. ornice 0,15 m         84,15  m3

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

- napojení na dopravní infrastrukturu : Na severní straně  dotčeného pozemku leží místní komunikace. Z ní bude proveden  vjezd přes parcely 3 301/25 a 3 01/33 na pozemek investora. Do stávajícího příkopu bude vložen propustek z betonových trub s hrdlem.

- napojení na technickou infrastrukturu

Na severní straně pozemku je vedeno vzdušné vedení NN. Z něj je provedena odbočka pro přípojku k obytným domkům na severní straně komunikace. Odtud bude položena přípojka k ER + HDS v oplocení na severní straně pozemku.

Přes pozemek investora ve směru sever – jih je položen obecní vodovod ve správě ČEVAK. Z něj bude se souhlasem správce sítě položena přípojka s vodotěsnou vodoměrnou šachtou.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Vzhledem k jednoduchosti stavby neexistují vyvolané související investice mimo vlastní stavební práce. , přípojky v rámci tohoto řízení a stavba příjezdové komunikace

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavbou rodinného domu má vzniknout jedna bytová jednotka pro trvalé bydlení

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

ÚZEMNÍM PLÁNEM JSOU DÁNY POŽADAVKY NA NAVRHOVANÉ STAVBY V DANÉ OBLASTI. TY BYLY DODRŽENA – VIZ. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  odstavec A3d

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Jedná se o jednoduchou  jednopodlažní, nepodsklepenou stavbu obdélníkového půdorysu s krytou terasou garáží a zastřešenýma parkovacím stáním.. Vlastní hmota objektu sedlovou střechou. |Terasa, technické zázemí domu, garáž a parkovací stání na severní straně Je zastřešeno plochou střechou.. Konstrukce je lehká dřevěná. Zastřešení terasy slouží rovněž k zastínění oken do obytného prostoru ze západní strany.. Celá fasáda je uvažována omítaná v lomené bílé barvě , výrazným prvkem je kamenný vstupní portál a šikmé sloupy podpírající zastešení terasy a parkovacího stání.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o rodinný dům s jednou bytovou jednotkou. Vstup do domu je ze severní strany, obytné prostory mají okna orientovaná na jih a  na západ do zahrady.. Na severní stranu jsou orientovány místnosti sociálního a technického zázemí. Žádná výroba se v objektu nenachází.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Celý objekt je bezbariérově přístupný

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy a normami. Zatřídění do sněhové oblasti a mapy větru proběhlo ve vztahu k poloze dotčené parcely. Konstrukční řešení zohledňuje všechny tyto skutečnosti a specifika lokality. Detailní technické řešení nosného konstrukčního systému  bude řešeno prováděcím projektem.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

SO.01 RODINNÝ DŮM

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt Zastřešen je sedlovou střechou s výškou hřebene +5,90  tj. max 6,250 m nad okolním upraveným terénem.  A zastavěnou plochou včetně zastřešené terasy 283 m2 Technické zázemí domu, garáž, terasa a parkovací stání jsou zastřešena plochou střechou s atikou +3,00 tj. max. 3,35  m nad okolním terénem. Zastřešení a podpůrná konstrukce jsou ze dřeva.

SO.02   OPLOCENÍ

Na východní a západní straně pozemku je na hranicích parcel stávající oplocení sousedů. Na jižní a severní straně bude provedeno oplocení z kovových sloupů  s ochrannou vrstvou Zn + PVC kotvených do betonových základů s pletivem s PVC ochranou. A podhrabovými deskami Na jižní straně bude součástí oplocení jednokřídlá otevíravá branka, na severní straně bude proveden vjezd s pojízdnou bránou a brankou. Součástí oplocení bude pilířek ER + HDS

SO.03   ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY

Příjezdová komunikace k domu je řešena zčásti jako mlatová cesta s jednotlivými kameny, zčásti jako kamenná dlažba pro pěší. Dlažba je pokládána do násypu. Terasa na západní straně domu má fošnovou podlahu upevněné na prahy v násypu.

SO.04   TECHNICKÉ SÍTĚ

SO.04a  KANALIZACE

Splašková kanalizace z domu bude svedena do tříkomorového biologického septiku se vsakem na severní straně pozemku

SO.04b  VODOVOD

Přes pozemek vede obecní vodovodní řad. Se souhlasem správce sítě bude položena z řadu přípojka s vodotěsnou vodoměrnou šachtou s vodoměrnou sestavou. Z ní bude položeno domovní vedení s hlavním uzávěrem v technické místnosti.

SO.04c  ELEKTROINSTALACE

Na severní straně pozemku je vedeno vzdušné vedení NN. To je svedeno pro potřeby již stávajícíh objektů. Bude provedena přípojka k ER + HDS umístěné v oplocení na severní straně pozemku. Z něj bude v příjezdové komunikaci položeno domovní vedení elektřiny k domovnímu rozvaděči v technické místnosti.

b) konstrukční a materiálové řešení,

VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D1

.c) mechanická odolnost a stabilita.

Odolnost stavebních materiálů dle příslušných norem a předpisů.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

V domě nebudou osazena technologická výrobní zařízení

b) výčet technických a technologických zařízení.

V domě nebudou osazena technologická výrobní zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Body B.2.8. a) – j) jsou obsaženy v samostatné složce POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Viz samostatná složka PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY.

b) energetická náročnost stavby,

Viz samostatná složka PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Dům je vytápěn  elektrokotlem a elektrickým ohřevem TUV.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Neřeší se.

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Ochrana pronikání radonu z podloží, řešeno výběrem izolací proti zemní vlhkosti.

b) ochrana před bludnými proudy,

Neřeší se.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Dotčené území není v oblasti seismické aktivity

d) ochrana před hlukem,

- Ochrana před hlukem z okolního prostředí :

Dům je situován v klidné lokalitě k řešení postačí vhodný výběr  obvodových konstrukcí.

- Ochrana před hlukem z provozu

Neřeší se.

e) protipovodňová opatření.

Neřeší se.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

VODOVOD : Z vodovodního řadu vedoucího přes pozemek investora bude provedena vodovodní přípojka s vodměrnou šachtou.

ELEKTROINSTALACE :

Na severovýchodní straně pozemku připravena přípojka elektriky NN.  Na ni bude osazen  pilířek s ER + HDS. Z ní bude vedeno elektrické vedení do rozvaděče v technické místnosti

PLYNOINSTALACE

Z vjezdu na p.č. 582/6 bude osazen pilířek HUP. Do něj bude přivedena přípojka z STL plynovodu v ulici na severní straně pozemku  Z něj bude přivedeno plynové vedení k plynovému kotli v technické místnosti .

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Viz předchozí odstavce

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

Na severní straně pozemku bude z místní komunikace proveden vjezd na pozemek s propustkem.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Viz předchozí odstavec.

c) doprava v klidu,

Součástí stavby je  garáž a kryté parkovací stání na východní straně domu.

d) pěší a cyklistické stezky.

Neřeší se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Popsáno v předchozích odstavcích.

b) použité vegetační prvky,

Zahradní úpravy budou předmětem samostatného návrhu.

c) biotechnická opatření.

Žádná biotechnická opatření nejsou navržena.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Vliv stavby na životní prostředí se změnou stavby nemění.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Vliv stavby bude minimální.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Neřeší se.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Neřeší se.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou známa ochranná a bezpečnostní pásma s vyjímkou ocranných pásem vodobodu a vzdušného vedení NN a ta jsou respektována.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Viz předchozí odstavce.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Spotřeba stavebních hmot bude upřesněna ve výkazu výměr ve vyšším stupni projektové dokumentace

b) odvodnění staveniště,

Vzhledem k velikosti pozemku a typu podloží  řešeno vsakováním.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Napojení na technickou infrastrukturu se stavbou nemění.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Dodavatel stavby bude během jejího provádění dodržovat zákony, vyhlášky a místní ustanovení.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Nepředpokládáme asanace, demolice nebo kácení dřevin v okolí stavby.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Stavba se odehrává pouze na vlastním pozemku investora s vyjímkou vjezdu a přípojky elektřiny NN.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Viz tabulka odpadů

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Bude upřesněno v položkovém rozpočtu ve vyšším stupni projektové dokumentace.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při stavbě budou dodržovány veškeré dotčené vyhlášky,  normy a předpisy. Za dodržování odpovídá dodavatel stavby

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),

Za bezpečnost pracovníků na staveništi odpovídá zhotovitelská firma. Vzhledem k malému rozsahu prací nebude třeba přítomnost koordinátora bezpečnosti.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Neřeší se.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Neřeší se.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Speciálních podmínek nebude pro stavbu třeba.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Viz plán kontrol.