| stavba: Novostavba rodinného domu s 2x bytovou jednotkou k.ú.: Rymaně parc. č.: 570/9 okres: Praha - západ investor: manželé Hýskovi |
| --- |
| datum: 08/2018 stupeň: DSP |
| část: Technika prostředí staveb | č. části D1.3 |
| obsah přílohy TECH.ZPRÁVA- vytáp. | č. přílohy: D1.3.3 |

odpovědná osoba: Ing. Štěpán Polák

vypracoval: Petr Chmelík

# 1. Projekční podklady

Projektová dokumentace byla vypracována na základě:

a) jednáním s investorem

b) stavebních podkladů

# 2. Předmět projektu

Předmětem projektu je řešení vytápění novostavby rodinného domu. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení.

Projektová dokumentace je provedena v souladu s ČSN 06 0210 – výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění, ČSN 06 0830 – zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání TUV, ČSN 06 0310 – ústřední vytápění – projektování a montáž, podklady pro zpracování projektu – projektová dokumentace stavební části.

V případě použití projektové dokumentace pro jiné účely než byla zpracována (provedení stavby, podklad pro prováděcí dokumentaci ostatních profesí) nebere zpracovatel záruk za vzniklé škody.

# 3. Technické řešení

## 3.1. Tepelná bilance

Tepelné ztráty objektu byly vypočteny dle ČSN 06 0210 pro:

- oblastní venkovní výpočtovou teplotu			te = -15 ºC

- charakteristické číslo budovy				B = 8 Pa 0,67

(normální krajinná oblast bez intenzivních větrů, osaměle stojící budova)

- vnitřní výpočtové teploty místností

Tepelně technické vlastnosti byly stanoveny pro skladby konstrukcí dle projektu  stavební části. hodnoty Un  splňují požadavky ČSN 73 0540-4

Pro výplně otvorů je uvažováno se zasklením izolačním trojsklem se součinitelem postupu tepla max. k = 0,8 W/m2K pro celé okno a pro max. k= 0,6 W/m2K pro zasklení.

Tepelné ztráty infiltrací výplní otvorů jsou vypočteny pro součinitele spritové průvzdušnosti

i = 0,00014 m3*s-1/m*Pa 0,67

## 3.2. Zdroj tepla

Jako hlavní zdroj tepla pro vytápění jsou navrženy elektrické podlahové topné rohože. Jako doplňkový zdroj tepla je v prostoru obývacího pokoje v 1.NP umístěna krbová kamna.

## 3.3. Ohřev TUV

Pro přípravu TUV je použito elektrického bojleru OKCE 180 umístěného v technické místnosti v 1.NP.

## 3.4. Regulace vytápění

Regulace jednotlivých topných rohoží bude na základě termostatů v jednotlivých místnostech.

## 3.5. Otopná soustava

Otopná soustava objektu bude tvořena elektrickými podlahovými topnými rohožemi.

Dále bude v koupelně osazen elektrický topný žebřík.

## 3.6. Prostorová regulace vytápění prostorů

Základní regulace otopné soustavy je ekvitermní s regulací teploty dle venkovní teploty.

# 4. Vzduchotechnika

V kuchyni bude instalována digestoř s odtahem nad střechu, nebo na fasádu objektu. Tato digestoř může být na přání investora zaměněna za bezodtahovou, cirkulační digestoř s filtrem. Pokud bude zvolena digestoř s odtahem, bude vyústěna nad střechu a opatřena systémovou větrací hlavicí.

Místnost WC a technická místnost bude odvětrána odtahovým ventilátorem s vyústěním nad střechu objektu. Ostatní místnosti budou větrány přirozeně pomocí okenních a dveřních otvorů.

# 6. Závěr

Případné úpravy ze strany investora, vznesené v průběhu realizace, budou konzultovány se zpracovatelem tohoto projektu. Všechny použité materiály budou mít prodejní certifikát v ČR.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení. V případě použití projektové dokumentace pro jiné účely než byla zpracována (provedení stavby, podklad pro provádění dokumentaci ostatních profesí) nebere zpracovatel záruk za vzniklé škody.

Srpen 2018

Vypracoval: Petr Chmelík